## Slide 1: Лабораторная работа №08
Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем Талебу Тенке Франк Устон

## Slide 2: Докладчик
Талебу Тенке Франк Устон
Студент группы НФИбд-02-23
Студ. билет 1032224534
Российский университет дружбы народов

## Slide 3: Цель работы
Изучение принципов работы сетевых технологий

## Slide 4: Далее были изменены отображаемые имена устройств в соответствии с требованиями задания: коммутаторы получили имена по шаблону msk-user-sw-0x, маршрутизаторы — msk-user-gw-0x, а узлы VPCS — PCx-user. На завершающем этапе был включён захват трафика на соединениях между sw-01 и gw-01, а также между sw-02 и gw-03, что позволило в дальнейшем проанализировать работу протоколов маршрутизации и передачу пользовательского трафика.
Далее были изменены отображаемые имена устройств в соответствии с требованиями задания: коммутаторы получили имена по шаблону msk-user-sw-0x, маршрутизаторы — msk-user-gw-0x, а узлы VPCS — PCx-user. На завершающем этапе был включён захват трафика на соединениях между sw-01 и gw-01, а также между sw-02 и gw-03, что позволило в дальнейшем проанализировать работу протоколов маршрутизации и передачу пользовательского трафика.

## Slide 5: В соответствии с таблицей адресации были настроены IPv4-адреса на оконечных устройствах PC1 и PC2 с использованием команд VPCS. На узле PC1 был назначен IP-адрес 10.0.10.10/24 с указанием шлюза по умолчанию 10.0.10.1. Конфигурация была сохранена, после чего с помощью команды show ip подтверждена корректность заданных параметров (рис. @fig:002).
В соответствии с таблицей адресации были настроены IPv4-адреса на оконечных устройствах PC1 и PC2 с использованием команд VPCS. На узле PC1 был назначен IP-адрес 10.0.10.10/24 с указанием шлюза по умолчанию 10.0.10.1. Конфигурация была сохранена, после чего с помощью команды show ip подтверждена корректность заданных параметров (рис. @fig:002).

## Slide 6: На узле PC2 был назначен IP-адрес 10.0.11.10/24 с шлюзом по умолчанию 10.0.11.1. После сохранения конфигурации проверка команды show ip показала корректное применение настроек (рис. @fig:003).
На узле PC2 был назначен IP-адрес 10.0.11.10/24 с шлюзом по умолчанию 10.0.11.1. После сохранения конфигурации проверка команды show ip показала корректное применение настроек (рис. @fig:003).

## Slide 7: На маршрутизаторе msk-user-gw-01 были настроены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 в соответствии с таблицей адресации. После назначения адресов интерфейсы были переведены в активное состояние с помощью команды no shutdown. Конфигурация была сохранена, а корректность настроек подтверждена командой show running-config (рис. @fig:004).
На маршрутизаторе msk-user-gw-01 были настроены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 в соответствии с таблицей адресации. После назначения адресов интерфейсы были переведены в активное состояние с помощью команды no shutdown. Конфигурация была сохранена, а корректность настроек подтверждена командой show running-config (рис. @fig:004).

## Slide 8: На маршрутизаторе msk-user-gw-02 была выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 согласно заданной схеме сети. Все интерфейсы были активированы, после чего конфигурация сохранена (рис. @fig:005).
На маршрутизаторе msk-user-gw-02 была выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 согласно заданной схеме сети. Все интерфейсы были активированы, после чего конфигурация сохранена (рис. @fig:005).

## Slide 9: На маршрутизаторе msk-user-gw-03 были назначены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, обеспечивающих подключение к локальной сети и соседним маршрутизаторам. Все интерфейсы успешно активированы, конфигурация сохранена (рис. @fig:006).
На маршрутизаторе msk-user-gw-03 были назначены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, обеспечивающих подключение к локальной сети и соседним маршрутизаторам. Все интерфейсы успешно активированы, конфигурация сохранена (рис. @fig:006).

## Slide 10: На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 в соответствии с топологией сети. После включения интерфейсов и сохранения конфигурации была выполнена проверка, подтвердившая корректность параметров (рис. @fig:007).
На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 в соответствии с топологией сети. После включения интерфейсов и сохранения конфигурации была выполнена проверка, подтвердившая корректность параметров (рис. @fig:007).

## Slide 11: На узле PC1 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:10::a/64. После сохранения конфигурации проверка с помощью команды show ipv6 подтвердила корректное назначение глобального и link-local адресов (рис. @fig:008).
На узле PC1 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:10::a/64. После сохранения конфигурации проверка с помощью команды show ipv6 подтвердила корректное назначение глобального и link-local адресов (рис. @fig:008).

## Slide 12: На узле PC2 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:11::a/64. Конфигурация была сохранена, а вывод команды show ipv6 подтвердил корректность параметров IPv6 (рис. @fig:009).
На узле PC2 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:11::a/64. Конфигурация была сохранена, а вывод команды show ipv6 подтвердил корректность параметров IPv6 (рис. @fig:009).

## Slide 13: На маршрутизаторе msk-user-gw-01 была включена поддержка пересылки IPv6 (ipv6 forwarding) и настроены IPv6-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2. На интерфейсе eth0 дополнительно включена рассылка Router Advertisement для узлов локальной сети (рис. @fig:010).
На маршрутизаторе msk-user-gw-01 была включена поддержка пересылки IPv6 (ipv6 forwarding) и настроены IPv6-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2. На интерфейсе eth0 дополнительно включена рассылка Router Advertisement для узлов локальной сети (рис. @fig:010).

## Slide 14: На маршрутизаторе msk-user-gw-02 выполнено включение IPv6-пересылки и назначение IPv6-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:011).
На маршрутизаторе msk-user-gw-02 выполнено включение IPv6-пересылки и назначение IPv6-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:011).

## Slide 15: На маршрутизаторе msk-user-gw-03 была активирована поддержка IPv6 и назначены IPv6-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2. На интерфейсе eth0 включена рассылка Router Advertisement (рис. @fig:012).
На маршрутизаторе msk-user-gw-03 была активирована поддержка IPv6 и назначены IPv6-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2. На интерфейсе eth0 включена рассылка Router Advertisement (рис. @fig:012).

## Slide 16: На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка IPv6-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 с предварительным включением пересылки IPv6 (рис. @fig:013).
На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка IPv6-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 с предварительным включением пересылки IPv6 (рис. @fig:013).

## Slide 17: На маршрутизаторе msk-user-gw-01 был включён протокол динамической маршрутизации RIP версии 2. Маршрутизация активирована на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, что позволило объявлять все непосредственно подключённые сети и получать маршруты от соседних маршрутизаторов (рис. @fig:014).
На маршрутизаторе msk-user-gw-01 был включён протокол динамической маршрутизации RIP версии 2. Маршрутизация активирована на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, что позволило объявлять все непосредственно подключённые сети и получать маршруты от соседних маршрутизаторов (рис. @fig:014).

## Slide 18: На маршрутизаторе msk-user-gw-02 выполнена настройка RIPv2 с активацией протокола на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:015).
На маршрутизаторе msk-user-gw-02 выполнена настройка RIPv2 с активацией протокола на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:015).

## Slide 19: На маршрутизаторе msk-user-gw-03 был настроен протокол RIPv2 и включён на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 (рис. @fig:016).
На маршрутизаторе msk-user-gw-03 был настроен протокол RIPv2 и включён на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 (рис. @fig:016).

## Slide 20: На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка RIPv2 с включением протокола на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:017).
На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка RIPv2 с включением протокола на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:017).

## Slide 21: Результаты команды show ip route rip показали, что маршрутизаторы успешно получили маршруты к удалённым сетям по протоколу RIP, с указанием следующего перехода (Next Hop) и соответствующих метрик (рис. @fig:018).
Результаты команды show ip route rip показали, что маршрутизаторы успешно получили маршруты к удалённым сетям по протоколу RIP, с указанием следующего перехода (Next Hop) и соответствующих метрик (рис. @fig:018).

## Slide 22: Вывод команды show ip rip отразил список объявляемых и полученных сетей, значения метрик и источники маршрутной информации (рис. @fig:019).
Вывод команды show ip rip отразил список объявляемых и полученных сетей, значения метрик и источники маршрутной информации (рис. @fig:019).

## Slide 23: Команда show ip rip status показала, что используется RIP версии 2, обновления отправляются каждые 30 секунд, таймеры протокола соответствуют стандартным значениям (рис. @fig:020).
Команда show ip rip status показала, что используется RIP версии 2, обновления отправляются каждые 30 секунд, таймеры протокола соответствуют стандартным значениям (рис. @fig:020).

## Slide 24: С узла PC1 была выполнена проверка связности с узлом PC2 с помощью команды ping 10.0.11.10. Ответы ICMP были успешно получены, что подтверждает корректную маршрутизацию в сети. С помощью команды trace 10.0.11.10 -P 6 был определён путь следования пакетов (рис. @fig:021).
С узла PC1 была выполнена проверка связности с узлом PC2 с помощью команды ping 10.0.11.10. Ответы ICMP были успешно получены, что подтверждает корректную маршрутизацию в сети. С помощью команды trace 10.0.11.10 -P 6 был определён путь следования пакетов (рис. @fig:021).

## Slide 25: В захваченном трафике присутствуют RIP-пакеты, отправляемые на мультикаст-адрес 224.0.0.9, которые содержат информацию об объявляемых сетях и соответствующих метриках маршрутов (рис. @fig:022).
В захваченном трафике присутствуют RIP-пакеты, отправляемые на мультикаст-адрес 224.0.0.9, которые содержат информацию об объявляемых сетях и соответствующих метриках маршрутов (рис. @fig:022).

## Slide 26: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 выполнена настройка протокола OSPFv2. В процесс OSPF добавлены сети 10.0.10.0/24, 10.0.1.0/24 и 10.0.4.0/24, все они включены в область 0.0.0.0 (рис. @fig:023).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 выполнена настройка протокола OSPFv2. В процесс OSPF добавлены сети 10.0.10.0/24, 10.0.1.0/24 и 10.0.4.0/24, все они включены в область 0.0.0.0 (рис. @fig:023).

## Slide 27: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 активирован процесс OSPFv2 и выполнено объявление сетей 10.0.1.0/24 и 10.0.2.0/24 в область 0.0.0.0 (рис. @fig:024).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 активирован процесс OSPFv2 и выполнено объявление сетей 10.0.1.0/24 и 10.0.2.0/24 в область 0.0.0.0 (рис. @fig:024).

## Slide 28: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-03 в процесс OSPFv2 включены сети 10.0.11.0/24, 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24, относящиеся к области 0.0.0.0 (рис. @fig:025).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-03 в процесс OSPFv2 включены сети 10.0.11.0/24, 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24, относящиеся к области 0.0.0.0 (рис. @fig:025).

## Slide 29: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-04 выполнена настройка OSPFv2 с добавлением сетей 10.0.3.0/24 и 10.0.4.0/24 в магистральную область 0.0.0.0 (рис. @fig:026).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-04 выполнена настройка OSPFv2 с добавлением сетей 10.0.3.0/24 и 10.0.4.0/24 в магистральную область 0.0.0.0 (рис. @fig:026).

## Slide 30: С узла PC1 выполнена проверка связности с узлом PC2 (10.0.11.10) командой ping, получены ответы ICMP. Командой trace 10.0.11.10 -P 6 определён маршрут прохождения пакетов: 10.0.10.1 → 10.0.1.2 → 10.0.2.2 → 10.0.11.10 (рис. @fig:027).
С узла PC1 выполнена проверка связности с узлом PC2 (10.0.11.10) командой ping, получены ответы ICMP. Командой trace 10.0.11.10 -P 6 определён маршрут прохождения пакетов: 10.0.10.1 → 10.0.1.2 → 10.0.2.2 → 10.0.11.10 (рис. @fig:027).

## Slide 31: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 проверено состояние соседства OSPFv2 и таблица маршрутов протокола командами show ip ospf neighbor и show ip ospf route. В выводе отображаются два соседа в состоянии Full/Backup. В таблице OSPF присутствуют маршруты к сетям 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24 через соответствующие next-hop, а также к сети 10.0.11.0/24 сразу по двум направлениям (рис. @fig:028).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 проверено состояние соседства OSPFv2 и таблица маршрутов протокола командами show ip ospf neighbor и show ip ospf route. В выводе отображаются два соседа в состоянии Full/Backup. В таблице OSPF присутствуют маршруты к сетям 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24 через соответствующие next-hop, а также к сети 10.0.11.0/24 сразу по двум направлениям (рис. @fig:028).

## Slide 32: Для моделирования отказа канала на маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 выполнено отключение интерфейса eth0 командой shutdown. После отключения на msk-alkamal-gw-01 маршрут к сети 10.0.2.0/24 отображается через 10.0.4.1 (eth2), а маршрут к сети 10.0.11.0/24 остаётся доступным через 10.0.4.1, то есть используется альтернативный путь (рис. @fig:029).
Для моделирования отказа канала на маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 выполнено отключение интерфейса eth0 командой shutdown. После отключения на msk-alkamal-gw-01 маршрут к сети 10.0.2.0/24 отображается через 10.0.4.1 (eth2), а маршрут к сети 10.0.11.0/24 остаётся доступным через 10.0.4.1, то есть используется альтернативный путь (рис. @fig:029).

## Slide 33: С узла PC1 повторно выполнены ping и trace — связность сохраняется, а трассировка показывает изменённый маршрут: 10.0.10.1 → 10.0.4.1 → 10.0.3.1 → 10.0.11.10 (рис. @fig:030).
С узла PC1 повторно выполнены ping и trace — связность сохраняется, а трассировка показывает изменённый маршрут: 10.0.10.1 → 10.0.4.1 → 10.0.3.1 → 10.0.11.10 (рис. @fig:030).

## Slide 34: В захваченном трафике фиксируются ARP-пакеты, ICMP Echo Request и Echo Reply, а также служебные пакеты протоколов маршрутизации OSPF (Hello Packet), передаваемые на мультикаст-адрес 224.0.0.5 (рис. @fig:031).
В захваченном трафике фиксируются ARP-пакеты, ICMP Echo Request и Echo Reply, а также служебные пакеты протоколов маршрутизации OSPF (Hello Packet), передаваемые на мультикаст-адрес 224.0.0.5 (рис. @fig:031).

## Slide 35: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 активирован процесс маршрутизации OSPFv3 для IPv6 и задан идентификатор маршрутизатора 1.1.1.1. Протокол OSPFv3 включён на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 с привязкой к области 0 (рис. @fig:032).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 активирован процесс маршрутизации OSPFv3 для IPv6 и задан идентификатор маршрутизатора 1.1.1.1. Протокол OSPFv3 включён на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 с привязкой к области 0 (рис. @fig:032).

## Slide 36: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 выполнено включение OSPFv3 с назначением router-id 2.2.2.2 на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:033).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 выполнено включение OSPFv3 с назначением router-id 2.2.2.2 на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:033).

## Slide 37: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-03 настроен процесс OSPFv3 с идентификатором 3.3.3.3 на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 (рис. @fig:034).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-03 настроен процесс OSPFv3 с идентификатором 3.3.3.3 на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 (рис. @fig:034).

## Slide 38: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-04 активирован OSPFv3 с router-id 4.4.4.4 на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:035).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-04 активирован OSPFv3 с router-id 4.4.4.4 на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:035).

## Slide 39: С узла PC1 выполнена проверка связности с PC2 по IPv6-адресу 2001:11::a с помощью ping; получены ответы ICMPv6. Командой trace 2001:11::a определён маршрут прохождения пакетов: 2001:10::1 → 2001:1::2 → 2001:2::2 → 2001:11::a (рис. @fig:036).
С узла PC1 выполнена проверка связности с PC2 по IPv6-адресу 2001:11::a с помощью ping; получены ответы ICMPv6. Командой trace 2001:11::a определён маршрут прохождения пакетов: 2001:10::1 → 2001:1::2 → 2001:2::2 → 2001:11::a (рис. @fig:036).

## Slide 40: На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 проверено состояние соседства OSPFv3 и таблица маршрутизации протокола командами show ipv6 ospf6 neighbor и show ipv6 ospf6 route. В списке соседей отображаются router-id 2.2.2.2 и 4.4.4.4, а в таблице маршрутов присутствуют все префиксы сети (рис. @fig:037).
На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-01 проверено состояние соседства OSPFv3 и таблица маршрутизации протокола командами show ipv6 ospf6 neighbor и show ipv6 ospf6 route. В списке соседей отображаются router-id 2.2.2.2 и 4.4.4.4, а в таблице маршрутов присутствуют все префиксы сети (рис. @fig:037).

## Slide 41: В среде GNS3 был создан новый проект, после чего выполнено размещение и соединение сетевых устройств в соответствии с топологией, включающей маршрутизаторы VyOS, коммутаторы и узлы VPCS (рис. @fig:038). Топология состоит из двух IPv6-сегментов, соединённых через IPv4-транзитную сеть, а также логического IPv6-туннеля между граничными маршрутизаторами.
В среде GNS3 был создан новый проект, после чего выполнено размещение и соединение сетевых устройств в соответствии с топологией, включающей маршрутизаторы VyOS, коммутаторы и узлы VPCS (рис. @fig:038). Топология состоит из двух IPv6-сегментов, соединённых через IPv4-транзитную сеть, а также логического IPv6-туннеля между граничными маршрутизаторами.

## Slide 42: На узле PC1-alkamal назначен IPv6-адрес 1000::a/64 (рис. @fig:039).
На узле PC1-alkamal назначен IPv6-адрес 1000::a/64 (рис. @fig:039).

## Slide 43: На узле PC2-alkamal назначен IPv6-адрес 1002::a/64 (рис. @fig:040).
На узле PC2-alkamal назначен IPv6-адрес 1002::a/64 (рис. @fig:040).

## Slide 44: На маршрутизаторах изменены имена в соответствии с заданием (рис. @fig:041-043).
На маршрутизаторах изменены имена в соответствии с заданием (рис. @fig:041-043).

## Slide 45: Этап выполнения работы №42
Этап выполнения работы №42

## Slide 46: Изменение имени на msk-alkamal-gw-01
Изменение имени на msk-alkamal-gw-01

## Slide 47: На маршрутизаторах настроены IPv4- и IPv6-адреса. На msk-alkamal-gw-01 на интерфейсе eth0 назначен IPv6-адрес 1000::1/64 с RA, на eth1 — IPv4-адрес 10.0.0.1/8 (рис. @fig:044).
На маршрутизаторах настроены IPv4- и IPv6-адреса. На msk-alkamal-gw-01 на интерфейсе eth0 назначен IPv6-адрес 1000::1/64 с RA, на eth1 — IPv4-адрес 10.0.0.1/8 (рис. @fig:044).

## Slide 48: На msk-alkamal-gw-02 на eth0 назначен IPv6-адрес 1002::1/64 с RA, на eth1 — IPv4-адрес 20.0.0.2/8 (рис. @fig:045).
На msk-alkamal-gw-02 на eth0 назначен IPv6-адрес 1002::1/64 с RA, на eth1 — IPv4-адрес 20.0.0.2/8 (рис. @fig:045).

## Slide 49: На msk-alkamal-gw-03 на eth0 назначен IPv4-адрес 10.0.0.2/8, на eth1 — 20.0.0.1/8 (рис. @fig:046).
На msk-alkamal-gw-03 на eth0 назначен IPv4-адрес 10.0.0.2/8, на eth1 — 20.0.0.1/8 (рис. @fig:046).

## Slide 50: На узлах PC1 и PC2 проверено получение IPv6-параметров по Router Advertisement (рис. @fig:047-048).
На узлах PC1 и PC2 проверено получение IPv6-параметров по Router Advertisement (рис. @fig:047-048).

## Slide 51: Этап выполнения работы №48
Этап выполнения работы №48

## Slide 52: На маршрутизаторах VyOS настроена динамическая маршрутизация IPv4 с использованием протокола RIP (рис. @fig:049-051).
На маршрутизаторах VyOS настроена динамическая маршрутизация IPv4 с использованием протокола RIP (рис. @fig:049-051).

## Slide 53: Этап выполнения работы №50
Этап выполнения работы №50

## Slide 54: Настройка RIP на msk-alkamal-gw-01
Настройка RIP на msk-alkamal-gw-01

## Slide 55: На маршрутизаторах msk-alkamal-gw-01 и msk-alkamal-gw-02 настроен IPv6-туннель поверх IPv4 с использованием механизма SIT (рис. @fig:052).
На маршрутизаторах msk-alkamal-gw-01 и msk-alkamal-gw-02 настроен IPv6-туннель поверх IPv4 с использованием механизма SIT (рис. @fig:052).

## Slide 56: Вывод
В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки

## Slide 57: Список литературы
[1] Методические указания к лабораторной работе №08 [2] Документация по сетевым технологиям